## Slide 1
98800-04
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
Sistemas de Numeração
Prof. Iaçanã Ianiski Weber
Baseado no material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Sérgio Johann Filho

## Slide 2
Toda a base é Base 10…?
Quantas pedras?

## Slide 3
Binário, Decimal, Hexadecimal

## Slide 4
Numeral
Um símbolo ou nome que representa um número
por exemplo: 4, four, quatro, IV, IIII, …
…e dígitos são símbolos que formam numerais
Acima da linha de abstração
Abaixo da linha de abstração
Número
A "ideia" em nossas mentes... existe apenas UMA dessas:
o conceito de "4"
Abstraction Line
Número vs Numeral

## Slide 5
Um Sistema de Numeração é um conjunto de símbolos utilizados para representação de quantidades e as regras que definem a forma de representação.
  É determinado fundamentalmente pela Base (número de símbolos utilizados).
Usualmente, tem-se dois tipos de sistemas:
  Sistemas Posicionais e Não-Posicionais.
Sistemas de Numeração

## Slide 6
Sistemas Não-Posicionais:
  São aqueles em que o valor atribuído a um símbolo não se altera, independentemente da posição em que ele se encontra no conjunto de símbolos que está representando uma quantidade.
  Ex.: sistema romano
    I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000
  X X I - 10 10 1 (10+10+1=21)
  X I X - 10 1 10 (10+10-1=19)
Sistemas de Numeração

## Slide 7
Sistemas Posicionais:
  São aqueles em que o valor atribuído a um símbolo depende da posição em que ele se encontra no conjunto de símbolos que está representando uma quantidade.
  Ex.: sistema decimal (símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
  343
  unidade
  dezena
  centena
300 + 40 + 3 = 343
Sistemas de Numeração

## Slide 8
  Base: conjunto de símbolos possíveis a serem utilizados, representado por “b”
  Princípio: cada posição em um número vale “b” vezes o que vale a posição imediatamente posterior à direita.
  Um número "x" qualquer numa base "b" é escrito na forma polinomial
  Ou seja:
Sistemas de Numeração

## Slide 9
Decimal: Base 10 (dez)
Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Exemplo:
3271 = 327110 = (3x103) + (2x102) + (7x101) + (1x100)

## Slide 10
Binário: Base 2 (dois)
Dígitos: 0, 1 (binary digits -> bits)
Exemplo: Número Binário “1101”
Converter para decimal:
0b1101 = 11012 = (1x23) + (1x22) + (0x21) + (1x20)
= 8 + 4 + 0 + 1
= 13

## Slide 11
Hexadecimal: Base 16 (dezesseis)
Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
10, 11, 12, 13, 14, 15
Exemplo: Número hexadecimal “A5”
Converter para decimal:
0xA5 = A516 = (10x161) + (5x160)
= 160 + 5
= 165
Um número binário com n-bits pode acomodar 2n valores.

## Slide 12
Exemplos de representação polinomial:
  Sistema Decimal:
  (343)10
    valor =
  Sistema Binário:
  (1011)2
    valor =
  Sistema Octal:
  (127)8
    valor =
  Sistema Hexadecimal:
  (3F)16
    valor =
Sistemas de Numeração

## Slide 13
Exemplos de representação polinomial:
  Sistema Decimal:
  (343)10
    valor = 3.102 + 4.101 + 3.100 = 300 + 40 + 3 = 343
  Sistema Binário:
  (1011)2
    valor = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1. 20 = 8 + 2 + 1 = 11
  Sistema Octal:
  (127)8
    valor = 1.82 + 2.81 + 7.80 = 64 + 16 + 7 = 87
  Sistema Hexadecimal:
  (3F)16
    valor = 3.161 + F.160 = 3.161 + 15.160 = 48 + 15 = 63
Sistemas de Numeração

## Slide 14
Colocar o número na forma polinomial e resolver o polinômio
Exemplo: 1100012
Conversão BIN → DEC
= 1.25+1.24+0.23+0.22+0.21+1.20
= (49)10

## Slide 15
Através de divisões sucessivas do número a ser transformado por 2 até obter o quociente zero. Após, toma-se os restos na ordem inversa a que foram obtidos.
Exemplo: 19710
2
2
2
2
2
2
2
2
98
197
24
49
6
12
3
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Conversão DEC → BIN
= (11000101)2

## Slide 16
Nibbles e Bytes
Memorize essa tabela!
Dec | Hex | Bin
00 | 0 | 0000
01 | 1 | 0001
02 | 2 | 0010
03 | 3 | 0011
04 | 4 | 0100
05 | 5 | 0101
06 | 6 | 0110
07 | 7 | 0111
08 | 8 | 1000
09 | 9 | 1001
10 | A | 1010
11 | B | 1011
12 | C | 1100
13 | D | 1101
14 | E | 1110
15 | F | 1111
4 Bits
  1 “Nibble”
  1 Hex Digit = 16 coisas
8 Bits
  1 “Byte”
  2 Hex Digits = 256 coisas

## Slide 17
Converter Binário <-> Hexadecimal
Memorize essa tabela!
Dec | Hex | Bin
00 | 0 | 0000
01 | 1 | 0001
02 | 2 | 0010
03 | 3 | 0011
04 | 4 | 0100
05 | 5 | 0101
06 | 6 | 0110
07 | 7 | 0111
08 | 8 | 1000
09 | 9 | 1001
10 | A | 1010
11 | B | 1011
12 | C | 1100
13 | D | 1101
14 | E | 1110
15 | F | 1111
Binário -> Hex? Fácil!
  Agrupar em nibbles (4 bits)
  Se necessário, preencha com 0’s à esquerda
  0b11110 → 0b00011110 (→ 0b0001 1110) → 0x 1 E
Hex -> Binário? Fácil!
  Basta substituir cada dígito por um nibble!
  0x2A → 0b00101010 → 0b101010 (remova os zeros à esquerda)

## Slide 18
Utilizado como abreviação para números binários.
  Sequências longas de bits são difíceis de ler e transcrever.
Números hexadecimais são chamados de base 16.
Símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Sistema Hexadecimal

## Slide 19
Separa-se o número, da direita para a esquerda, em grupos de 4 bits (nibble).
Se o último grupo (mais significativo) tiver menos de 4 bits, completar com zeros.
Substitui-se cada grupo pelos respectivos símbolos hexadecimais.
(1111 0001)2 =
(10 1011)2 =
Conversão BIN → HEX

## Slide 20
Separa-se o número, da direita para a esquerda, em grupos de 4 bits (nibble).
Se o último grupo (mais significativo) tiver menos de 4 bits, completar com zeros.
Substitui-se cada grupo pelos respectivos símbolos hexadecimais.
(1111 0001)2 = (F1)16
(10 1011)2 = (0010 1011)2 = (2B)16
Conversão BIN → HEX

## Slide 21
Substituir cada dígito hexadecimal por seu correspondente grupo de 4 bits.
(AF)16 =
Conversão HEX → BIN

## Slide 22
Substituir cada dígito hexadecimal por seu correspondente grupo de 4 bits.
(AF)16 = (1010 1111)2
Conversão HEX → BIN

## Slide 23
Valores lógicos? 1 bit
  Uma possibilidade é: 0 → False, 1 → True
Caracteres? Várias opções:
  A, …, Z: 26 letras → 5 bits (25 = 32)
  ASCII: maiúsculo/minúsculo + pontuação → 7 bits → arrendondado para 1 byte
  Unicode (www.unicode.com): código padrão que cobre todas as línguas do planeta ⇒ 8, 16, 32 bits
BIG IDEA: Bits pode representar qualquer coisa!!
Com N bits, você consegue distinguir até 2N coisas.
Green (54)
Blue (6A)
Red (44)
#44546A
Cores?
  Código de cores HTML: 24 bits (3 bytes)
Lacalização / endereços? IPv4 (32 bit), IPv6 (64 bit), etc.

## Slide 24
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
1011012 = (?)10
= 25 + 23 + 22 + 20
= 32+8+4+1
= (45)10

## Slide 25
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
1101102 = (?)16
= 0011 0110
= 3 6
= (36)16

## Slide 26
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
3710 = (?)2
37 | 2 |  |  |  |  | 
1 | 18 | 2 |  |  |  | 
 | 0 | 9 | 2 |  |  | 
 |  | 1 | 4 | 2 |  | 
 |  |  | 0 | 2 | 2 | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 2
 |  |  |  |  | 1 | 0
> 10 0101

## Slide 27
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
11010 = (?)16
Opção 1:
Primeiro passo:
DEC -> BIN
0110 1110
Segundo passo:
BIN -> HEX
6E16
110 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
0 | 55 | 2 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 27 | 2 |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 13 | 2 |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 3 | 2 |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 

## Slide 28
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
11010 = (?)16
Opção 2: 6E 16
110 | 16 | 
14 | 6 | 16
 | 6 | 0

## Slide 29
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
cb0316 = (?)10
1100 1011 0000 0011
= 215 + 214 + 211 + 29 + 28 + 21 + 20
= 32768+16384+2048+512+256+2+1
= (51971)10

## Slide 30
1 - Apresente os cálculos completos e os valores referentes às seguintes conversões entre bases binária (inteiros não negativos), decimal e hexadecimal:
Exercícios
5116 = (?)2
(0101 0001)2

## Slide 31
Queremos uma representação que comporte as operações comuns:
  Adição
  Subtração
Como representar um número inteiro?
1010
+ 0111
Multiplicação
Divisão
Exemplo: 10 + 7 = 17
  10, 7 pode ser representado com 4 bits:
  Soma e subtração podem ser feitas da mesma forma que fazemos em decimal!!
  Mas aqui temos um problema…
Comparação (<, =, ≠, ≤, etc.)
10001
11
carry bits

## Slide 32
Estritamente falando, os numerais de base 2 têm um número ∞ de dígitos.
  Nós só não representamos esses dígitos
Contudo, o hardware tem limites físicos. Sem bits infinitos!
  Representações comuns: 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, ...
  Novamente: Com N bits, você pode representar no máximo 2N coisas.
E se o número for “muito grande”? Overflow
Overflow (estouro de representação): o resultado aritmético está fora do intervalo representável.
…00000001010
Se o resultado inteiro da operação (+, -, *, /, >, <, =, etc.) não pode ser representado pelos bits do HW, dizemos que ocorreu Overflow
0000
1111
0001
1110
…

## Slide 33
Muitas representações numéricas possíveis
E os signed numbers? Precisamos de uma maneira de representar números negativos. Vamos discutir algumas:
  Sinal-Magnitude Complemento Complemento de dois (única representação inteira com sinal adotada nessa disciplina)
Até agora, discutimos apenas unsigned numbers (não-negativos).
  A maioria dos computadores usa a representação "óbvia":
0…0
1…1
0…01
1…10
…
0
1
2N-2
2N-1

## Slide 34
Sinal Magnitude e Complemento

## Slide 35
Sinal-Magnitude: Não há almoço grátis
A solução “obvia” :
  O bit mais a esquerda define o sinal: 0 → +, 1 → –
Sinal-Magnitude é raramente utilizado, devido a muitas deficiências:
  “Incrementar” aumenta os valores às vezes, diminui os valores outras vezes
  Circuito aritmético complicado: etapas especiais dependendo se os sinais são iguais/diferentes
  Dois zeros (Como comparar??)
Razoável para processamento de sinal, não para computadores de uso geral
0x00000000 = +010
0x80000000 = –010
0b 1000 0000 … 0000
  O restante define o valor numérico
…
…
1001
0001
0000
0111
1111
1000

## Slide 36
0b 1111 1000
-710 =
+710 = 0b 0000 0111
Complemento de um: outra tentativa
Para representar um número negativo, complemente ("inverta") os bits de sua representação positiva:
…
…
1110
0001
0000
0111
1000
1111
Observações:
  Números positivos: 0s à esquerda
  Números negativos: 1s à esquerda
#s representado em N bits:
  Zero: 2
  Positivo: (2N)/2 - 2
  Negativo: (same as positive)

## Slide 37
Deficiências do complemento?
Vantagens:
  Bit mais à esquerda (“bit mais significativo”) ainda é efetivamente um bit de sinal
  “Incrementar” em binário é consistente na linha de representação
…
…
1110
0001
0000
0111
1000
1111
Algumas desvantagens ainda persistem:
  Ainda dois zeros
  Aritmética ainda um pouco complicada

## Slide 38
Complemento de Dois

## Slide 39
Complemento de um:
O problema: os negativos "se sobrepõem" aos positivos, criando os dois 0s.
Complemento de Dois
…
…
1110
0001
0000
0111
1000
1111
…
0001
0000
0111
1000
…
1110
1111
7
-8
…
-2
-1
0
1
…
A solução: Deslocar números negativos em um.

## Slide 40
Vantagens:
  Bit mais à esquerda (“bit mais significativo”) ainda indica o sinal
  Incrementar em binário é consistente com a linha de representação
  Agora temos apenas um “zero”
  Hardware simples para adição
Aritmética é simples
5
+ -5
0
0101
+ 1011
0000
Complemento de dois
Decimal
…
0001
0000
0111
1000
…
1110
1111
7
-8
…
-2
-1
0
1
…
111
carry bits
1
dropped

## Slide 41
0b0101
= (0 x –23) + (1 x 22) + (0 x 21) + (1 x 20)
= 0 + 4 + 0 + 1
= 5
0b1011
= (1 x –23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20)
= -8 + 0 + 2 + 1
= -5
Complemento de dois: conversão
Números positivos e negativos podem ser calculados usando a mesma fórmula: Valores de bit multiplicados por potências de 2!!
O hardware para converter positivo em negativo (e vice-versa) é simples.
Complemente todos os bits Em seguida, adicione 1
0101 → 1010 → 1011
510
-510
1011 → 0100 → 0101
-510
510

## Slide 42
Complemento de Dois
O complemento de dois é a representação numérica padrão para inteiros com sinal.
  2N-1 negativos
  2N-1 não-negativos
    1 zero
    Quantos positivos?
…
0001
0000
0111
1000
…
1110
1111
⚠️
⚠️
⚠️

## Slide 43
E em resumo...
Representamos "coisas" em computadores como padrões de bits específicos:
  Com N bits, você pode representar no máximo 2N coisas.
Hoje, discutimos codificações diferentes para números inteiros:
  Inteiros sem sinal
  Inteiros com sinal:
    Sinal-Magnitude Complemento Complemento de Dois
Arquitetos de computador tomam decisões de design para simplificar o hardware
  O complemento de dois é o padrão.

## Slide 44
E em resumo...
Overflow: É quando o resultado de uma operação aritmética está fora do intervalo representável de inteiros.
  Os números têm dígitos infinitos, mas os computadores têm precisão finita. Isso pode levar a erros aritméticos.
  Atenção! Overflow é identificado de formas diferentes quando estamos trabalhando com unsigned e signed.
Unsigned
1100 (12 em decimal)
+ 0110 ( 6 em decimal)
------
10010 (18 em decimal)
Overflow
Signed
1100 (-4 em decimal)
+ 0110 ( 6 em decimal)
------
10010 ( 2 em decimal)
Não há Overflow

## Slide 45
E em resumo...
Overflow: É quando o resultado de uma operação aritmética está fora do intervalo representável de inteiros.
  Os números têm dígitos infinitos, mas os computadores têm precisão finita. Isso pode levar a erros aritméticos.
  Atenção! Overflow é identificado de formas diferentes quando estamos trabalhando com unsigned e signed.
Unsigned
0100 ( 4 em decimal)
+ 0110 ( 6 em decimal)
------
1010 (10 em decimal)
Overflow
Signed
0100 ( 4 em decimal)
+ 0110 ( 6 em decimal)
------
1010 (-6 em decimal)
Não há Overflow

## Slide 46
Exercícios

## Slide 47
Qual é o número mínimo de bits necessários para representar exclusivamente os caracteres do alfabeto português?
Dada a resposta anterior, quantos caracteres a mais poderiam ser representados sem a necessidade de bits adicionais?
Usando 7 bits para representar cada número, escreva as representações de 23 e -23 em sinal magnitude e em complemento de dois.
Qual é o maior número positivo que podemos representar em complemento de dois com 12 bits? Escreva seu resultado em binário e decimal.
Qual é número negativo de maior magnitude que pode ser representado com 12 bits em complemento de dois? Escreva seu resultado em binário e decimal.
Qual é o maior número positivo que se pode representar em complemento de 2 com n-bits?
Qual é o número negativo de maior magnitude que pode ser representado com n-bits em complemento de dois?
Exercícios

## Slide 48
Converta os números representados em complemento de dois para decimal:
  0110
  1101
  0110 1111
  1101 1011 0001 1100
Expresse o valor negativo -22 como um inteiro de complemento de 2, usando 8 bits. Repita para 16 bits e 32 bits. Você percebe um padrão nas respostas?
Descreva quais condições indicam que ocorreu estouro (overflow) quando dois números em complemento de 2 são somados.
Os números binários a seguir são números binários de 4 bits representados em complemento de 2. Qual das seguintes operações gera overflow? Justifique suas respostas convertendo os operandos e os resultados para decimal.
  0011 + 1100
  0111 + 1111
Exercícios
  1110 + 1000
  0110 + 0010

## Slide 49
Exercícios